## Slide 1: Raspberry Pi 3 toegepast in Home Assistant
Het hoe en waarom

## Slide 2: Raspberry Pi 3 Model B: https://www.raspberrypi.org

## Slide 3: Fysieke eigenschappen
40-pin GPIO header zodat je nog grotere projecten kunt bouwen (De eerste 26 pinnen zijn identiek aan Model B zodat deze 100% compatibel zijn met bestaande projecten)
4 USB poorten zodat je meer apparaten kunt aansluiten
MicroSD slot
4-polige jack connector voor Stereo output en Composiet video
Micro USB voeding circuit geüpgraded zodat deze tot 2.4 Ampere ondersteund
CSI poort voor de Raspberry Pi camera
DSI poort voor het Raspberry Pi touchscreen
HDMI connector voor FullHD video

## Slide 4: Features overig:
Quad-core 1200MHz 64bit ARMv8 processor (BCM2837 chipset)
1024MB RAM LPDDR2
10/100 BaseT Ethernet
Onboard Wi-Fi (BCM43143)
Onboard Bluetooth Low Energy (BLE)
Dual-core videocore IV multimedia processor

## Slide 5: Raspberry Pi 3 Model B:
Broadcom BCM2837 chipset running at 1.2 GHz
64-bit quad-core ARM Cortex-A53
802.11 b/g/n Wireless LAN
Bluetooth 4.1 (Classic & Low Energy)
Dual core Videocore IV® Multimedia co-processor
1 GB LPDDR2 memory
Supports all the latest ARM GNU/Linux distributions and Windows 10 IoT
microUSB connector for 2.5 A power supply
1 x 10/100 Ethernet port
1 x HDMI video/audio connector
1 x RCA video/audio connector
1 x CSI camera connector
4 x USB 2.0 ports
40 GPIO pins
Chip antenna
DSI display connector
microSD card slot
Dimensions: 85 x 56 x 17 mm

## Slide 6: Wat is Home Assistant?
Home Assistant (afgekort HASS) is een open source automation platform gebouwd met Python 3.
Het kan veel verschillende soorten en merken devices in huis tracken en besturen.
De installatie is ook vrij eenvoudig en er is een zeer snel groeiende community.
Is te installeren op vele platformen, zoals windows, iPad’s en Raspberry Pi
Ondersteund de Nederlandse taal

## Slide 7: Wat heb je er voor nodig?
Raspberry Pi
Voeding, 5VDC, 2,5Amp
CF Kaart (geadviseerd wordt een Classe 10 en 32 GB groot)
Ethernet kabel (patchkabel)
Indien via Wifi, een USB stick

## Slide 8: Hoe te installeren?
Je kunt het op allerlei platformen installeren waarvan de Raspberry Pi de meest gebruikte is.
Sinds kort is er een handige default installatie waarna je ook makkelijker losse componenten kunt installeren, backups kan maken etc. Zie Hass.io.
Ook is er een Hassbian image, voor wie iets meer zelf de controle wil houden.
Voor andere installaties kun je hier terecht: https://home-assistant.io/getting-started/ Github: https://github.com/balloob/home-assistant
Notes: https://www.home-assistant.io/getting-started/

## Slide 9: De voorbereidingen voor de automatisering: Software Vereisten:
Download de Hass.io image voor jouw apparaat
Download Etcher om het image op SD card te schrijven
Text Editor zoals Notepad++

## Slide 10: Add-on’s:
Samba Share, om de files te benaderen (HASSIO)
DuckDNS, om home assistant ook buiten het netwerk te benaderen, let op port-forwarding is dan noodzakelijk

## Slide 11: Automation:
Automation gaat volgens het principe trigger -> condition -> action Dus: Wat -> In welk geval -> Welke actie
Opties: Groepen, Iconen en Views

## Slide 12: Alles geïnstalleerd, en dan?
Z-Wave (908,42 MHz.), stekkers, schakelaars, dimmers, rookmelders, sensoren.
Milight, ledverlichting (presentatie 2 oktober)
Apple-TV, media speler
Smart TV
Slimme meters, elektro en gas, DSMR alleen USB interface kabel nodig
Google Chrome Cast, media speler
Notificaties, Facebook Messenger, buien radar, weer, twitter
Trackers, positie, statussen
Unifi, digitale in-en uitgangen, analoge in- en uitgangen, real time
Ziggo Media Box XL, zenders worden automatisch gekoppeld

## Slide 13: Layout:

## Slide 14: Unify V1.1:
14 Dig. Ingangen, 5-24VDC
8 Dig. Uitgangen, Relais PVC
2 Analoge inputs, 0-10VDC
1 Analoge output, 0-10VDC
Real Time Clock module, RTC
Mogelijkheid voor DIN rail montage

## Slide 15: Z-Wave:
https://www.robbshop.nl/domotica/wat-is-z-wave
Paren van de apparaten is zeer eenvoudig.
Apparaten worden na configuratie in het systeem herkend.
Notes: Uitleg hoe koppelen inzijn werk gaat!!!

## Slide 16: Slimme Meter: